Materiał dydaktyczny - Fale elektromagnetyczne

Fala elektromagnetyczna- to przenikające się na zmianę pole magnetyczne i elektryczne. (Zmiany pola elektrycznego powodują zmienne pole magnetyczne, a zmiany pola magnetycznego powodują zmienne pole elektryczne).

Fala elektromagnetyczna powstaje w wyniku drgania elektronów, także w próżni.

Właściwości fal elektromagnetycznych:

1. przenoszą energię

2. rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s

3. są falami poprzecznymi

4. załamują się przy przejściu między ośrodkami

5. odbijają się od metali

6. rozchodzą się we wszystkich kierunkach

7. rozchodzą się w izolatorach

Nie ma we wszechświecie ciała, które poruszałoby się z prędkością większą niż z prędkość światła.

v św= 300 000 km/s = 3 x 10 8m/s

Klasyfikację fal elektromagnetycznych według ich długości fali nazwano WIDMEM fal elektromagnetycznych:

fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne ( zakres od 400 do 700 nm), ultrafiolet,

rentgenowskie, promieniowanie gamma

Jest uszeregowane w górę wg wzrastającej długości fali, lub idąc w dół według wzrastającej częstotliwości

promieniowanie gamma - fale najkrótsze o największej częstotliwości i przenikalności, należy do promieniowania jonizującego (powodują rozrywanie większych cząsteczek na mniejsze) , zastosowanie w medycynie do niszczenia komórek nowotworowych.

promieniowanie RTG - wykorzystywane w medycynie, wytwarzane w specjalnych lampach, również należy do promieniowania jonizującego, osłony podczas zdjęć RTG z ołowiu.

ultrafiolet UV - promieniowanie wchodzące w skład promieniowania słonecznego, stosowane w szpitalach do sterylizacji. Szkodliwość przy nadmiernym opalaniu bez filtrów (rak skóry), pozytywna rola: produkcja witaminy D.

światło widzialne - zakres fal które widzimy to 400 - 700 nm (nanometrów) [niższa długość fali 400 nm odpowiada barwie fioletowej, a dłuższa długość fali 700 nm odpowiada barwie czerwonej]

podczerwień IR - źródłem jest Słońce , wykorzystywane w kamerach termowizyjnych, pilotach telewizyjnych.

mikrofale -zakres długości fali powyżej 1 mm , zastosowanie w radarach, GPS, mikrofalówkach, telefonach komórkowych (podgrzewanie w mikrofalówce polega na pobudzeniu do drgań cząsteczek wody w potrawach).

promieniowanie radiowe - zakres długości fali powyżej 10m, fale o najmniejszej częstotliwości, bezpieczne dla człowieka są te fale powyżej 10 m długości fali (przechodzą przez ciało człowieka bez strat), zastosowanie w telewizji i radiofonii.

Rysunek 1 Widmo fal elektromagnetycznych

mgr inż. Zbigniew Porada